Jansen Tore

Feuerschutz - Teleskop-Schiebetor ORPHEUS

WAHLWEISE  1 flügelig oder 2 flügelig

Aufteilung der Flügel  : WAHLWEISE  2-teilig oder 3-teilig

Klassifizierte Leistung (wahlweise)

(nach der neuen, aktuell geltenden europäischen Norm EN 16034)

EI2 90 C2 Sa
Feuerbeständig, dicht- und selbstschließend

EI2 90 C2 S200
Feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

Ausstattung:

Torsektionen einzeln auf kugelgelagerten Laufwagen gehängt

Torblatt und Laufschienen aus verzinktem Stahlblech

Befestigung der Laufschienen mittels Konsolen an der Wand oder Decke möglich

Bodenführung außerhalb der lichten Öffnung

Selbstschließend über Gewichte mit Radialdämpfer

Dämpfung durch Gummipuffer

Mit Bügelgriff und wandseitigem Muschelgriff

Abmessungen :

Lichte Torbreite :

Lichte Torhöhe :

Sturzhöhe :

Steuerung:

Feststellanlage mit Rauchschaltern, Anzahl entsprechend den DIBt Richtlinien

Netzgerät inclusive Auslösetaster

1 x Signalgeber als Kombination optisch/akustisch

Verlegeart Elektrokomponenten: Kunststoff-Kabelkanal Lichtgrau

Richtfabrikat

Jansentore GmbH & Co. KG  -  Teleskop-Schiebetor ORPHEUS

www.jansentore.com