Jansen Tore

Feuerschutz - Staffeltor MATADOOR

Klassifizierte Leistung: 
EI2 90 C2
Feuerbeständig und selbstschließend

Torblatt:

Einzelne Elemente werden zu einer Torblattstaffel verbunden

Torblatt und seitliche Stützen aus verzinktem Stahlblech

Sicherheitseinrichtung inkl. Absturzsicherung

nach DIN EN 12604

Abmessungen :

Lichte Torbreite :

Lichte Torhöhe :

Sturzhöhe :

Steuerung & Antrieb:

Feuerschutzantrieb 400V/16A mit Fliehkraftregler für eine

kontrollierte Schließgeschwindigkeit.

(bauseitige Leistung : Zuleitung 400 V/16A mit CEE Stecker in Tornähe)

Abmessung Steuerungskasten (bxhxt): 400 x 500 x 210 mm

VdS-geprüfte, akkugepufferte Feststellanlage mit Rauchschaltern,

Anzahl entsprechend den DIBt Richtlinien.

Auslösetaster: 1x Einfachtaster rote Wippe

1 x Signalgeber als Kombination optisch/akustisch

Bodenabschluß mit selbstüberwachender Sicherheitsleiste.

Feststellfunktion und Schließung auch bei Netzausfall.

Bedienung mit einem 2-Fach-Taster Aufputz

Betriebsart: Totmann

Verlegeart Elektrokomponenten: Kunststoff-Kabelkanal Lichtgrau

Richtfabrikat

Jansentore GmbH & Co. KG  -  Staffeltor MATADOR

www.jansentore.com